## Slide 1: «Политики и развитие на Умните мрежови решения в българския електроенергиен системен оператор»
1-ва НАЦИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„УМНИТЕ МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ–ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
18 ноември 2021

## Slide 2
„Електроенергийният Системен Оператор активно търси и въвежда иновативни решения за надеждно управление на електропреносната система в условията на нарастващ дял на генерацията от ВЕИ.“
Ангелин Цачев, Изпълнителен директор на ЕСО, пред международната конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“
ЕСО, както всички оператори на електропреносни и разпределителни мрежи, е изправен пред редица предизвикателства в контекста на енергийната трансформация, която е в ход в цяла Европа. Преходът към нов пазарен модел и новата стратегия за икономически растеж с постигане на нулеви нетни емисии на парниковите газове до 2050 година изискват от системните оператори да се насочат към решения, подкрепящи декарбонизацията на икономиката, увеличаването дяла на възобновяемите източници сред генериращите мощности, изграждането на конкурентен енергиен пазар и осигуряване на възможности за участие на потребителите в пазара на електроенергия.
Развитието и усъвършенстването на собствената телекомуникационна мрежа, дигитализацията на подстанциите и въвеждането на интелигентни технологии за мониторинг и дистанционно управление са сред основните цели, които ЕСО си е поставил.

## Slide 3: Телекомуникационна мрежа на ЕСО
ЕСО експлоатира собствена телекомуникационна мрежа
в значителната си част представлява оптична мрежа, на базата на Optical Ground Wires (OPGW), инсталирани по електропроводите на ЕСО;
над 150 възела са присъединени към телекомуникационната мрежа;
осигурява услуги за :
  Управление в реално време на електропреносната мрежа
  Обмен на данни с партньори - оператори на съседните електропреносни системи и системи на ENTSO-e
  Връзки между локалните мрежи на отделните административни и технологични единици, разпръснати по територията на цялата страна

## Slide 4: Телемеханични управляващи системи
Модел SCADA-EMS | към година: | Общ бр. телемеханизирани обекти:
LS3000 | 1988-1998 | 48
TG8000 | 1998-2005 | 59
Sinaut SPECTRUM | от 2006 | 74
Spectrum Power 4.6 | от 2011 | 139
Spectrum Power 4.7 | от 2019 | 212
Технологии за умни мрежи се използват в работата на системния оператор (и предшестващите го структури) от времето далече преди този термин да добие популярност, чрез внедряването на автоматизирани телемеханизирани информационно-управляващи системи. Управлението в реално време на електроенергийната система, включваща електропреносната мрежа и генериращите мощности, се осъществява от централно диспечерско Управление (ЦДУ) и териториалните диспечерски управления (ТДУ), с помощта на тези системи.

## Slide 5: Телемеханични управляващи системи
Управляващите системи изпълняват редица автоматизирани функции:
- отдалечен мониторинг и дистанционно управление (SCADA);
- оперативно управление в реално време: Load Frequency Control/Automatic Generation Control, Reserve Monitor, Network Applications, Economic Dispatch, Interchange Transaction Scheduler, Historical and Future Data Management, Disturbance Data Collection, Forecast Applications (Load Forecast, Inflow Forecast), Resource Optimization, Hydro Thermal Coordination;
- с навлизането на пазарни модели се внедряват системи за управление на пазара Market Management Systems, които се интегрират в процеса на управление (автоматично импортиране на пазарни графици на производителите);
- опорни пунктове за дистанционно управление на голям брой подстанции без персонал – интелигентни подстанции.

## Slide 6
Интелигентна подстанция
Неизменна част от умните мрежови решения в енергийната мрежа е необходимостта от изграждането на интелигентни подстанции, които да могат да обменят информация в реално време със SCADA/EMS системи. За да може една подстанция да стане интелигентната подстанция е необходимо да се монтират интелигентни електрони устройства(IED’s).
Функции които изпълняват интелигентни електрони устройства(IED’s):
  Събират, съхраняват и обработват информация от първичните съоръжения.
  Управляват първичните съоръжения.
  Комуникират в реално време със системи от по-горни йерархични нива.
  Комуникират в реално време помежду си.
За постигането на тази цел дружеството е изградило ясни политики, както и необходимите способи за преминаването на всички негови подстанциите на дистанционно управление от опорен пункт.

## Slide 7: Интелигентна подстанция
RTU/
Gateway
SCADA/EMS
Локална мрежа
Интелигентна подстанция
Локален контролер(IED)
Основна релейна защита(IED)
Резервна релейна защита(IED)
Оптична мрежа
IED
.
IED-n

## Slide 8: Участие в иновативни проекти
ЕСО се включва активно в редица международни проекти, инициирани и финансирани от Европейския съюз в рамките на програма Хоризонт 2020, чиято цел е да изследват внедряването на различни иновативни технологии и практики в енергетиката, способстващи постигането на целите на ЕС за икономически растеж и създаване на работни места.
  CROSSBOW
  INTERRFACE
  FARCROSS
  X-FLEX
  TRINITY
  FLEXITRANSTORE
  Киберсигурност SDN MicroSENSE
  SMART5GRID

## Slide 9
Благодаря за вниманието!
инж. Николай Чавдаров
ЕСО, отдел „Енергийни режими“