## Slide 1: Национален дискусионен форум „Енергийни политики, нови технологии и НПЕК на България“
Глобалното развитие на технологиите за съхранение на енергия и очакваното въздействие върху НПЕК на България
Проф. д-р инж. Христо Василев
11 февруари 2020A
София, Дом на Европа,
Ул. Раковски 124

## Slide 2
  1. Прогноза за развитието на технологиите за краткосрочно съхранение на енергията в статията „New study finds renewable energy storage cost needs to drop 90%.”
  Прогнозира се намаляване на цените на батериите за краткосрочно съхранение на енергията под $20 kWh. Това води до оскъпяване на енергията при двукратен дневен заряд – разряд под $ 0.005/kWh.
  Цените на батериите спаднаха от $1180/kWh - 2010, до $ 157/kWh - 2019.

## Slide 3
Прогноза за развитието на технологиите за дългосрочно съхранение на енергията (до 14 дни съхранение)
NREL експериментира в реални условия 10 технологични решения за дългосрочно съхранение на енергия, като цената на енергията се оскъпява максимум с $ 0.05/kWh. В резултат от изследванията се очаква да бъдат одобрени технологиите, които да бъдат масово използвани в практиката.
US research teams aim for long- duration storage of $ 0.05/kWh. 30. 12.2019

## Slide 4
3. Върхови постижения в PV технологиите
3.1. Цена на енергията от PV централа 800 MWp в Катар за период от 25 години
$ 0.0157/kWh -23.01.2020
3.2. Ефективност на тандемна PV клетка Si + Perovskit – 30% ефективност, постигната от Helholm Zentrum Berlin – 03.02.2020
3.3. Учени от японския университет GIFU определиха потенциална ефективност от 38.7% на PV клетка от силициев перовскит.

## Slide 5
4. Сезонно съхранение на енергия
4.1. Технологията Power to Gas (PtG)
Чрез тази технология се преобразува възобновяема енергия от слънце и вятър в зелен водород или синтетичен метан, които сезонно се съхраняват в хранилища, цистерни и други. През отоплителния период те се преобразуват в електрическа енергия чрез горивнини клетки или парогазови централи, т.е с технологиите Gas to Power (GtP). Комбинацията от тези две технологии осигурява електрическа и топлинна енергия с нулеви емисии от СО2 и ФПЧ. Цената на електрическата енергия след двете енергийни трансформации PtG и GtP зависи от следните фактори:

## Slide 6
- Цена на възобновяемата електрическа енергия
- Цена и ефективност на инсталациите за PtG (електролизери)
- Годишна използваемост, приведена към номинална мощност на инсталацията GtP. Като една висока цел е постигането на цена от 1€/kgH.
- Цена и ефективност на горивните клетки и парогазовите централи.
Австралия подготвя мащабен проект за производство на зелен водород в пустинята Пилбара, който да изнася за Южна Корея и Япония. Очаквана цена на водорода преди втечняване 1€/1kgH.

## Slide 7
4.2. Преобразуване на окиси от Al или Zn чрез възобновяема енергия в елементарен Al или Zn и сезонното им съхранение, и последващото им окисляване
При окисляването им се отделят съответните метални окиси и енергия. Учени от швейцарския университет за приложни науки Kapperswil демонстрираха процес за дългосрочно съхранение на енергия чрез Al. В резултат на изследването те доказват, че нова многофамилна сграда може да задоволи всичките и енергийни нужди чрез PV централа с мощност 7 ÷ 11 kWp.
Solving seasonal storage with aluminium cycling.23.01.2020

## Slide 8
Zinc 8 Energy Solutions oбяви споразумение за сътрудничество с Нюйоркската енергийна администрация (NYEA) за внедряване на батерия „Цинк-въздух“ в щата Ню Йорк.
Цената на капацитет 1 kWh е $45. Съотношението мощност – капацитет е 100 kW/1MWh.
Zinc-air batery being deployed in New York ains for extremely low $ 45/kWh cost. 27.01.2020

## Slide 9
4.3. Технически и финансов модел за сезонно съхранение на енергия в Р България
От векове българските домакинства използват технология за сезонно съхранение на енергия, а именно „технологията“ за отопление с дърва. През летните месеци те се снабдяват с дърва за огрев, а в зимните месеци се отопляват с тях. Тази вековна технология в съвременните условия има следните недостатъци:
- Отоплителните уреди изхвърлят в атмосферата ФПЧ;

## Slide 10
- Ниска ефективност на отоплителните уреди – средно 60% за 1 милион домакинства, отопляващи се на дърва. Средно по 7 м3 на домакинство.
- Трудоемък процес – доставка, цепене, складиране на дървата, палене на печки и почистване.
- Енергийно съдържание на 1 м3 сухи дърва е около 1.85 MWh или общо около 11 TWh/год. При ефективност от 60% на отоплителната система в помещенията на домакинствата се отделя около 6.6 TWh топлинна енергия.
- Цената на дървата варира от 70 лв до 110 лв за 1 м3 заедно с доставката на място. Реално се доставя вместо 1 м3 средно 0.85÷0.9 м3. При средна ефективност на отоплителните системи 60%, цената на 1 MWh топлинна енергия, отделена в жилищата, варира от 70 до 110 лв/MWh.

## Slide 11
Възможно ли е тази технология за сезонно съхранение на енергия да се модифицира така, че да се постигнат следните показатели:
- Нулеви емисии на ФПЧ;
- Нулеви емисии на СО2;
- Като се включат в баланса и клоните, които в настоящия момент остават в сечищата, общото количество дървесина за огрев ще възлезе на реални 7 мил. м3/годишно.

## Slide 12
- Като се използват най-съвременните технологии, с това количество енергийни суровини (7 мил. м3 дървесина) да се произведе в национален мащаб топлинна енергия през отоплителния сезон в размер на 30 TWh с цена под 60 лв/MWh.
- Основната част от инвестициите за реализиране на този проект ще бъдат частни (над 60%) и основно чуждестранни.
- Около 20% от инвестициите ще бъдат „публично-частни“.
- останалите 20% ще бъдат публични, основно за енергийно бедните домакинства.
- Ще се премахнат трудоемките процеси при отоплението с дърва и чувствително ще се подобри хигиената в жилищата.

## Slide 13
Този проект се разработва от екип от университетски преподаватели, енергийни експерти от ВЕИ сектора, топло и електропроектанти и IT специалисти, и предстои да бъде внесен в Правителството и Парламента.
Благодаря за вниманието !
Проф. д-р Христо Василев
E-mail : H4510@abv.bg