## Slide 1: Българският енергиен преход – ние vs.света
Иван Хиновски, БЕМФ

## Slide 2: Темите
Основни понятия и адресирането им
Метеоролична прогноза за българската енергетика
За какво говорим под сурдинка ?
Фундаменталното решение – избор на модел
Алтернативни заместващи мощности
Капиталови разходи за нови технологии,2019
Сравнителни характеристики на технологии за ТЕЦ
Глобални цени на енергията, 2019
На къде отива света : Проекти за “зелен” водород
Решенията на другите
Компромисни варианти за бъдещето на Марица изток

## Slide 3: Основни понятия и адресирането им
“Енергетика” включва:
Електроенергетика
Топлоенергетикат -отопление и охлаждане
Газови енергоносители и продукти: природен газ водород, сингаз
Частична релация с проблемите на транспорта

## Slide 4: Метеоролична прогноза за българската енергетика Зона 1: Големия розов облак, с предварително зададени решения

## Slide 5: За какво говорим под сурдинка?
Устойчиво намалява потреблението на електроенергия: въздействие на енергийна ефективност, битова газификация, други (2017 – 2,3%, 2018 -3%, 2019-1,07%);
Устойчиво расте цената на електроенергията ?
ЕС “спира” въглищните ни централи? Не. Те спират сами без държавна подкрепа.Прогнозата: 2025-2030;
Има ли решение за бъдещето на комплекса МИ? Да.
Затварят ли блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй ? Неизбежно. Оптимистичната прогноза 2030-2040
Замества ли водорода природния газ след 2040 ? Какво ще ни струва? Защо са днешните газови проекти ?
Има ли алтернатива АЕЦ”Белене” ? Да, но трябва да се чуят специалистите.
ТЕЦ Варна готви първата модерна ПГ-инсталация ? Да.

## Slide 6: Фундаменталното решение - избор на модел
- Модел 1: Покриване на енергийния баланс единствено с местни генериращи мощности. Трудно прогнозируем риск: динамика на цените и загуби на енергийните дружества
или
- Модел 2: (Еретичен за България) Локално производство/+частичен внос, договарян на борсите (модел на Италия), паралелно с увеличаване на преносните трансгранични капацитети. Основното предимство: минимален риск за инвестициите в генериращи мощности

## Slide 7: Нераздална част от Енергийната стратегия
Развитие на проекти на общинско ниво/ енергийни кооперативи:
  Газификация на битови отпадъци множество решения на пролемите на чистота на въздуха и на отпадъците, Нова програма“Енергия за смет”;
  Локални топлофикационни мрежи множество решения на проблемите на енергийната бедност и чистотата на въздуха;
  Просюмери на индустриално и общинско ниво бъдеще на покривните хибридни фотоволтаични/соларни модули

## Slide 8: Алтернативни заместващи мощности
  ХЕК “Никопол -Турну Мъгуреле”, 420 MW и ХЕК “Силистра Кълъраш”, 220 MW), чуждестранна инвестиция
  Нови CCGT модули в ТФ София – 120 MW(3,353 TWh) (2025-2030), ТЕЦ Варна – 600 MW (?)
  Нови малки ВЕЦ (655 MW, Енергопроект 1993)
  Нов ядрен блок в АЕЦ Козлодуй – 1000 MW, 2023-2035, корпоративен проект
  3 бр. заместващи ПГ ТЕЦ (CCGT) в МИ- 3 x 600 MW (2025-2030)
  Нови ВЕИ – 9800 дка отредени терени (2019 г.), плюс 20000 дка табани в МИ, без тарифни добавки (2022-2032): международни тръжни процедури;
  Водородни заводи, куплирани с ВЕИ (цел ЕС 2050 г. - 800 ТWh от ВЕИ) или ISCC-комбинирано производство със сингаз от RDF – общински проекти, европейско финансиране;
  Геотермални когенерации – 420 MWel (KFKI, Унгария)
  Покривни ВЕИ (потенциал 2050 г. 5,4 TWh, 4200 MW (ЦИД)

## Slide 9: Капиталови разходи за нови технологии, $/kW, 2019
Технология | Капиталови разходи
Парогазови ТЕЦ ВяЕЦ-на суша ВяЕЦ-офшорни ФВ – стационарни ФВ-следящи Батерии за съхранение Конвенционални ВЕЦ Геотермални ко-генерации Въглища, с очистване на SO2 и NOx Нови АЕЦ, в пълно съответствие Нов блок, АЕЦ Козлодуй, с използване на оборудването и инфраструктурата Водородни горивни клетки | $1000/kW $1600/kW $6500/kW $1800/kW $2000/kW $2000/kW $2680/kW $2800/kW $3500–3800/kW $6000/kW $4200/kW $7200/kW

## Slide 10: Сравнителни характеристики на технологии за ТЕЦ
 | Парогазов а ТЕЦ, 600 MW | ТЕЦ, кипящ слой, 600 MW, с очистване
Специфична инвестиция, €/kW | 900-1200 | 3500
Разход на гориво, kg/MWh | 100-120 | 300
КПД, % | Нето: над 60 Горивна ефективност: над 85 | 48-50
Емисии на СО2, kg/MWh | 350 | 830
Емисии на Nox, Kg/MWh | 315 | 525 (+525 SO2)

## Slide 11: Глобални цени на енергията, $/МWh, 2019
Източник | ВяЕЦ, на суша | ФвЕЦ, ниски и средни единични мощности | Въглища | Парогазови, Емисии СО2: по-ниски с 40%, Кпд: нето над 60%; Горивна ефективност: над 85%)
 |  |  | Съществуващи/ нови | Съществуващи/ нови
BNEF | 24-47 | 26-51 |  | 
Lazard | 28-41 | 32-37 | 33/109 | 44/56
IRENA | 44-56 | 58-85 |  | 

## Slide 12: Проекти за “зелен” водород в Европа
Проект | Срок | Мощност, захранване с енергия | Приложение
WESKUSTE 100, Германия, Проект на EdF, | 2030 г. | 700 МВт , захранване: от Orsted offshore wind plant | 1)Безкарбоново авиационно гориво 2)Електролизен водород – за транспорт и рафинерия
Рeгиона EMSLAND, Нидерландия |  | 105 МВт завод, захранване offshore wind plant | Комплексно индустрия, транспорт, битово отопление и охлаждане
Дания, Водна електролиза |  | 20 МВт, захранване: от Orsted offshore wind plant | Химически заводи

## Slide 13: Решенията на другите
Държава | Мощности/Година на закриване | Заместващи мощности
Румъния, 3 ТЕЦ, | 3240 МВт/2025 | 1400 МВт нова ПГТЕЦ, 2 х 300 МВт фотоволтаични, 3 х 12 МВТ малки ВЕЦ
Полша | 16300 МВт/ 2039 | ВЕИ и АЕЦ
Гърция | 1590 МВт /2025 | ПГТЕЦ, ВЕИ + завод за водород (финансиране ЕС?)
Германия | 24800 МВт / 2039 | ВЕИ и ПГТЕЦ
Италия | ? / 2025 | ПГТЕЦ и внос
Великобритания | 2025 | ВЕИ и АЕЦ
Чехия | 2640 / 2025 | АЕЦ и ПГТЕЦ
Унгария | 1132 /2030 | АЕЦ и ВЕИ (PV и биогаз)

## Slide 14: Компромисни варианти за Марица изток (1)
Условия:
Участие в програмата “Въглищни райони в преход” без предварителни условия;
Критерии за приемливост – превръщане на комплекса във високотехнологичен енергиен център и развитие на новите технологии – ISCC;
Недопускане на политическа намеса при избора;
Избор на целеви хоризонти:
Поемане на ангажимент за поетапно извеждане от експлоатация на всички блокове в МИ – 2030-2035;
Разработване на програма за изграждане на инфраструктура и три заместващи парогазови блокове в трите ТЕЦ-а с по 600 MWел, с външни инвестиции, 2025-2030
Обявяване на търг за изграждане на фотоволтаични парк на табаните и куплирането му със завод за производство на водород или сингаз от RDF от отпадъци в Южна България;
Преговори с ЕК за изграждане на водороден завод и инфраструктура. Включване на общините от региона в проекта;
При целесъобразност – залесяване на част от табаните с енергийна дървесина и миксирането й с въглища за изгаряне в котлите в преходния период.

## Slide 15: Компромисни варианти за Марица изток (2)
Идеята: Високотехнологичен енергиен център, включва:
Производство на сингаз от RDF: централизиране на производството за регионите на Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и други градове;
(проучване на опита на Нидерландия и Германия)
2. Производство на водород, куплиран с фотоволтаичния парк на табаните
3. Реализация на технологии ISCC в интегриран проект за производство на водород и приложението му в горивни клетки в общините в региона, или в ТЕЦ;
Принцип: Финансиране на проектите в рамките на Програмата “Въглищни региони в преход”

## Slide 16: А от тук нататък, някой трябва да продължи с разработването на конкретна реалистична и модерна Енергийна стратегия на България за да не ни сполети прословутата българска орис “И сметката платили, и солта изяли, и накрая ги...набили”...
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!