## Slide 1
Академик Стефан Воденичаров
Подход за изграждане на два ядрени блока с реактори ВВЕР-1000 в Белене: технически аспекти

## Slide 2: Основни данни за енергетиката на България през последните 5 години – инсталирани мощности
Вид ЕЦ / Инсталирана мощност (MW) | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015
АЕЦ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000
Кондензационни ЕЦ | 5 198 | 5 242 | 5 262 | 4 902 | 4 062
Топлофикационни ЕЦ | 745 | 783 | 783 | 818 | 780
Заводски ЕЦ+КоГЕН | 459 | 863 | 866 | 865 | 864
ВяЕЦ | 516 | 677 | 684 | 701 | 701
ФЕЦ | 154 | 1 013 | 1 036 | 1 039 | 1 041
Биомаса | 4 | 23 | 38 | 47 | 64
ВЕЦ | 3 151 | 3 161 | 3 184 | 3 191 | 3 198
ОБЩО | 12 228 | 13 762 | 13 854 | 13 563 | 12 711

## Slide 3: Основни данни за енергетиката на България през последните 5 години – производство, потребление, износ
Година | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Брутно производство (MWh) | 50 699 615 | 47 196 043 | 43 649 697 | 47 408 113 | 49 233 056
Брутно потребление (MWh) | 38 788 512 | 37 748 937 | 36 381 306 | 37 069 300 | 37 958 375
Износ (MWh) | 10 661 012 | 8 307 596 | 6 180 547 | 9 455 199 | 10 464 889

## Slide 4: Основни данни за енергетиката на България през последните 5 години – източници на електроенергия
Година | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 
Производство на електрическа енергия | MWh | % | MWh | % | MWh | % | MWh | % | MWh | %
АЕЦ | 16 314 190 | 32,2 | 15 784 796 | 33,4 | 14 170 303 | 32,5 | 15 865 683 | 33,5 | 15 380 811 | 31,2
ТЕЦ на лигнитни въглища | 22 943 006 | 45,3 | 19 944 550 | 42,3 | 17 311 699 | 39,7 | 18 832 714 | 39,7 | 21 735 836 | 44,1
ТЕЦ на черни и кафяви въглища | 4 724 044 | 9,3 | 3 103 498 | 6,6 | 2 260 007 | 5,2 | 2 688 976 | 5,7 | 970 972 | 2,0
ТЕЦ на газ | 2 095 504 | 4,1 | 2 337 885 | 5,0 | 2 329 026 | 5,3 | 2 134 480 | 4,5 | 1 866 892 | 3,8
ВЕЦ | 3 687 051 | 7,3 | 3 974 388 | 8,4 | 4 788 680 | 11,0 | 5 164 831 | 10,9 | 6 212 522 | 12,6
ВяЕЦ | 833 485 | 1,6 | 1 217 884 | 2,6 | 1 371 155 | 3,1 | 1 330 680 | 2,8 | 1 468 304 | 3,0
ФЕЦ | 100 770 | 0,2 | 800 684 | 1,7 | 1 357 851 | 3,1 | 1 254 849 | 2,6 | 1 391 429 | 2,8
Биомаса | 1 571 | 0,003 | 31 658 | 0,07 | 60 977 | 0,14 | 135 899 | 0,29 | 206 291 | 0,42
Брутно производство на електрическа енергия в РБългария | 50 699 621 | 100% | 47 195 344 | 100% | 43 649 699 | 100% | 47 408 113 | 100% | 49 233 057 | 100%
Chart: Брутно производство на електрическа енергия 2011-2015г.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
АЕЦ | 16314190 | 15784796 | 14170303 | 15865683 | 15380811
ТЕЦ на лигнитни въглища | 22943006 | 19944550 | 17311699 | 18832713.65 | 21735836
ТЕЦ на черни и кафяви въглища | 4724044 | 3103498 | 2260007 | 2688976 | 970972
ТЕЦ на газ | 2095504 | 2337885.0676 | 2329026.285 | 2134480.4875 | 1866892.1336
ВЕЦ | 3687051 | 3974388.3307 | 4788679.8556 | 5164831.1615 | 6212522.2693
ВяЕЦ | 833485.2647 | 1217884.154 | 1371155.4667 | 1330680.3747 | 1468303.9954
ФЕЦ | 100769.83 | 800683.8263 | 1357851.0503 | 1254848.8339 | 1391428.5831
Биомаса | 1571 | 31658.2352 | 60976.9137 | 135899.081 | 206290.6308

## Slide 5
Фосилните горива –въглища и газ са източник на парникови газове и сероводороди ,като последните са с добив около 1 тон /MWh . За една година всичките ТЕЦ в България отделят около 25 милиона CO2
Влиянието на политиките за ограничаване на замърсяващите генериращи мощности по отношение на нашите ТЕЦ поради това че този тип централи осигуряват межди 45% и 50% от производството на електрическа енергия у нас, тяхното бъдещо участие е ключово за анализа на националния енергиен комплекс.
Може да се прогнозира, че в периода до 2030 инсталираните мощности на въглища страната ще останат под 2000 МВт от сегашните около 4000 МВт, като голям брой от работещите сега блокове ще бъдат спирани последователно.

## Slide 6: Основни данни за ядрената енергетика по света – работещи ядрени блокове:
Регион | Кол-во блокове в експлоатация | Обща мощност, МВт
Северна Америка | 119 | 112060
Западна Европа | 118 | 113939
Азия - Далечния Изток | 100 | 86848
Централна и Източна Европа | 69 | 49528
Близкия Изток и Южна Азия | 25 | 6948
Латинска Америка | 6 | 4149
Африка | 2 | 1860
Общо | 439 | 375 332

## Slide 7: Основни данни за ядрената енергетика по света – ядрени блокове в строеж:
Страна | Количество блокове
Китай | 28
Русия | 8
Индия | 6
Република Корея | 5
САЩ | 5
Япония | 2
Пакистан | 2
Словакия | 2
ОАЕ | 2
Други страни | 7
Общо | 67

## Slide 8: ОБЗОР НА ПРОЕКТА АЕЦ “БЕЛЕНЕ”
С ПМС № 9 от 20 март 1981 год. площадка “Белене“ е утвърдена за изграждане на втора АЕЦ у нас – 4 реактора модел ВВЕР-1000 (B-320)
През 1990 год. проекта е замразен.
На 20 декември 2002 год. МС взима решение за продължаване работата по изграждането на АЕЦ “Белене“.
През 2004 год. е прието предпроектното проучване и одобрен ОВОС.
На 8 април 2005 год. МС приема окончателно решение за изграждане на АЕЦ “Белене“ с максимална инсталирана електрическа мощност 2000 MW.
На 24 април 2007 год. проектът получава сертификат за съответствие с техническите изисквания на европейските експлоатиращи организации (EUR) за леководни реактори от трето поколение.
Следват изискуемите от закони и наредби - утвърждаване на площадката от АЯР, разрешение за строителство от МРРБ и др.
На 3 септември 2008 год. в присъствието на правителствени лица, депутати, дипломати и представители на организациите, ангажирани в изпълнението на проекта се дава официален старт на строителните дейности на площадка “Белене“ .
На 29.03.2012 год. МС приема решение за прекратяване по-нататъшните действия, свързани с осъществяване на проекта "Белене". По-късно НС потвърждава взетото решение.

## Slide 9: Необходимо, да се отбележи:
През месец май 2005 год. НЕК обявява търг за изграждане на АЕЦ „Белене”.
На 29 ноември 2006 год. „Атомстройекспорт”и НЕК подписват споразумение за изграждане на АЕЦ „Белене”. Цена за изграждане - не повече от 3 997 260 000 евро. Срок 6,5 и 7,5 години съответно за I-ви и II-ри блок.
През юли 2011 год. „Атомстройекспорт” внася иск за обезщетение от 58 млн. евро срещу НЕК в Международния арбитражен съд в Париж.
През октомври 2011 год. НЕК внася иск за обещетение от 61 млн. евро срещу "Атомстройекспорт" в арбитражния съд в Женева.
На 10 септември 2012 год. „Атомстройекспорт” увеличи иска си към НЕК ЕАД по проекта за изграждане на АЕЦ „Белене” с аргумент, че проектът е прекратен предсрочно от правителството на България. Общата сума на увеличения иск е над 1 млрд. евро.
През юни 2016 год. Международния арбитраж в Париж се произнася в полза на „Атомстройекспорт” и осъджа НЕК да плати 550 млн. евро за поръчано, но неплатено оборудване за спрения проект АЕЦ „Белене” и допълнителни разходи (лихви и съдебни разходи) около 70 млн. евро. Лихвите за забавено плащане са около 10 млн. евро на месец.

## Slide 10: Проекта АЕЦ “Белене”
На площадката на АЕЦ “Белене”е предвидено изграждане на два блока с реактори ВВЕР-1000 (модел В-466) – III-то поколение. В-466 е модернизиран реактор, проектиран на базата на реактор В-392, разчетен на сеизмическо въздействие, специфично за площадката на АЕЦ “Белене”.
Главните предимства на проекта в сравнение със съществуващите АЕЦ с реактори ВВЕР - 1000 от предишните поколения, са следните: дълъг проектен срок за експлоатация: 60 години; осигурено е бързо и надеждно прекратяване на верижната реакция на делене в активната зона на ректора чрез две отделни напълно независими системи за контрол на реактивността на реактора; дублирани са всички функции по безопасност, което се постига чрез използване както на активни и пасивни системи за безопасност

## Slide 11: Проекта АЕЦ “Белене”
- предвидено е специално устройство („core catcher”), което е предназначено за улавянето и задържането на разтопената активна зона на реактора при тежки аварии,
- значително е намалена вероятността от повреждане на горивото в активната зона на реактора: ~10 -7/г;
- Ядреното гориво се използва по-ефективно в сравнение с реакторите от II-ро поколение. Това позволява с 25 % по-малко количество гориво да се произведе 20% повече електроенергия. Постигнатата голяма дълбочина на изгаряне на горивото води до намаляване с 50 % на годишното количество отработило ядрено гориво.
- Общият план на централата предвижда транспортирането на отработеното гориво в страната-производител за преработване;
- В България се проведени серия от обществени обсъждания завършили с изключително високо одобрение- Беляне,Плевен , София и други

## Slide 12: Проекта АЕЦ “Белене”
Проведените стрес-тестове на проекта на АЕЦ „Белене“ показаха:
- Природни въздействия като урагани и наводнения, климатични въздействия, характерни за площадката не могат да доведат до загуба на основните функции на безопасност;
- Конструкциите, системите и компонентите са проектирани със значителен запас спрямо изчисленото за площадката сеизмично въздействие;
- Удар на голям самолет не води до загуба на основните функции на безопасност;
- Пълното обезточване (отказ на всички източници за променливотоково електрозахранване) само по себе си не води до повреда на горивото и до тежка авария поради използваните в проекта пасивни системи за безопасност;
- Проектът разполага с достатъчно средства за управление на постулирана тежка авария, така че се елиминира възможността за ранно и голямо изхвърляне на радиоактивност;
- При тежка авария централата може да издържи 72 часа без възстановяване на охлаждането на херметичната конструкция преди да се стигне до съществено изпускане на радиоактивни вещества в околната среда.
АЕЦ Белене е може би единственият случай в Европа, когато проектът на една АЕЦ е подложен на „стрес-тест“, преди централата да е построена и въведена в експлоатация.

## Slide 13: Проекта АЕЦ “Белене”
Възможности за подновяване на изграждането
на АЕЦ Белене като частен ядрен проект
Реализирането на проекта за АЕЦ Белене е възможно при наличие на стратегически инвеститор, който да отговаря минимум на следните условия:
- да е готов да инвестира без представяне на държавни гаранции и без дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от бъдещата АЕЦ;
- да има опит в изграждането и експлоатацията на АЕЦ и управлението на отработеното гориво

## Slide 14: Проекта АЕЦ “Белене”
Законови изисквания, които е необходимо да се изпълнят
за изграждане на АЕЦ Белене като частен ядрен проект
Продължаване на процеса на лицензиране на АЕЦ Белене от АЯР по реда на ЗБИЯЕ;
Изпълнение на задълженията на Р. България, произтичащи от директивите на ЕК, международните конвенции и договори:
- Повторна нотификация на ЕК за изграждане на нова ядрена мощност (ако е необходимо);
- Съгласуване с ЕК на участието на стратегическия инвеститор в изграждането на АЕЦ Белене, ако този инвеститор е от страна извън ЕС (ако това е необходимо по договора за Евратом);
- Проучване на необходимостта от повторно съгласуване на проекта с ЕК, като се вземат под внимание новите директиви в ядрената област;
Изпълнение на други законови процедури и получаване на необходимите лицензи и разрешения, свързани с реализирането на проекта от частен инвеститор.

## Slide 15: Заключение:
1. Рестриктивната политика на ЕС по отношение на емисиите парникови газове и сероводороди в следващите години ще доведе до рязко нарастване на цената на електроенергията от ТЕЦ до нива на неконкурентноспособност.
2. Ядрената енергетика се характеризира с „нулеви” емисии парникови газове и сероводороди
3. Ядрената енергетика е високотехнологичен и перспективен източник на енергия характеризираща се с ниска себестойност.
4. Проекта АЕЦ „Белене” е с високо ниво на безопасност, отговарящ на съвременните европейски стандарти (EUR).
5. Техническата готовност на проекта ще позволи неговото рестартиране в приемливи срокове.
6. Структурата на собственост – държавна, частна или съвместна няма отношение към регулаторната рамка касаеща безопасността.

## Slide 16
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!