## Slide 1: НИКОПОЛ - ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ и ХИДРОЕНЕРГИЙНА КАСКАДА ГОРНА АРДА
Представено от Димитър Попов
Изпълнителен директор
Sweco Energoproekt
ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОЕКТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Димитър Попов/ Георги Евстатиев

## Slide 2
Хидротехнически комплекс Никопол - Турну Мъгуреле
Значение на р. Дунав
Европейско развитие на реката
Многофункционалност на проекта
Хидроенергийна каскада Горна Арда
История на проекта
Комплексен икономически и социален ефект

## Slide 3: Хидротехнически комплекс Никопол - Турну Мъгуреле
Нови възможности през 21 век

## Slide 4
Дунав извира от Шварцвалд (к.1078) в Германия и се влива в Черно море на територията на Румъния, като по пътя си преминава през 10 държави: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна.
Река Дунав е втората най-дълга река в Европа - дължина 2857 km.
Река Дунав е най-голямата интернационална река в света.
Значение на р. Дунав

## Slide 5
Водите на реката се използват за питейно и промишлено водоснабдяване, напояване, риболов, туризъм, енергодобив, речно корабоплаване и др.
В горното течение на реката (от изворите до Братислава, около 1000 km) са изградени около 60 преградни съоръжения, 17 от които са хидротехнически комплекси. Тези съоръжения, които са с основно предназначение корабоплаване, изпълняват и много други функции.
Значение на р. Дунав

## Slide 6
Корабоплаване
Със завършването на канала Рейн-Майн-Дунав през 1992 г., р. Дунав става част от транс-европейски воден път от най-голямото европейско пристанище Ротердам на Северно море до Сулина на Черно море.
Река Дунав е важен международен воден път. Речни кораби могат да се движат по Дунав от км 2411 по целия път надолу до делтата - 87% от общата дължина на реката.
Значение на р. Дунав

## Slide 7
Европейско развитие
Транспортен воден коридор
За подобряване на транспорта в Европа, Европейската комисия (ЕК) разработи Транс-Европейски Транспортни Мрежи (Trans-European Transport Networks, TEN-T )
Насоката е този воден коридор да се превърне в “гръбнак на връзката по воден път между източна и западна Европа” осигурявайки, заедно с р. Рейн, връзка между Северно и Черно море.
В TEN-T Дунав е посочен за “Пан-европейски транспортен коридор VII”.

## Slide 8
Вътрешният воден транспорт се регулира чрез: “Интегрирана европейска програма за действие за вътрешен воден транспорт” (“Integrated European Action Programme for inland Waterway Transport - NAIADES”).
NAIADES формулира пет стратегически области:
Инфраструктура
Пазар
Флота
Работни места и умения
Обмяна на информация
Дейностите по програмата се извършват чрез платформата PLATINA
Европейско развитие
За вътрешен воден транспорт, чрез структурни и кохезионни фондове, са предвидени 880 млн. Евро за периода 2007 -2013 г.

## Slide 9
Европейско развитие
Съгласно препоръките на Дунавската комисия, минималното водно ниво, необходимо за осигуряване нормално корабоплаване е 2,50 м по цялата дължина на реката.
Ефективното използване на вътрешните водни пътища изисква елиминирането на съществуващите проблемни места. В българо-румънския участък това са праговете.
Цялостното решение на този проблем, на инфраструктурните проблеми и цялостното облагородяване на района в българо-румънския участък на р. Дунав може да се реализира чрез изграждането на два хидротехнически комплекса.

## Slide 10
НИКОПОЛ - ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ хидротехнически КОМПЛЕКС
В средата на участъка (Никопол -Турну Мъгуреле)
В края на участъка (Силистра – Кълъраш)

## Slide 11
    Инфраструктурни съоръжения: Ж.п. инфраструктура, пътна инфраструктура, телекомуникационни връзки и енергийни връзки.
    Хидротехническа част: Централа, шлюз, преливник със сегментни затвори, земна стена и рибен проход.
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс

## Slide 12
Основни технически параметри
Застроена мощност на ВЕЦ: 2 х 400 MW (възможно е 2 х 500 MW)
Турбини: 20 (22) бр. x 40 MW
Годишно производство на електроенергия: 2 х 2200 GWh
Дължина на водохранилището: 282 km
Средна ширина на водохранилището: от 1.5 до 2.0 km
Преливна част
ВЕЦ
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс

## Slide 13
Направени са геоложки проучвания, както и съответните теренни проучвания до 80-те години на 20 ти век.
Текущо състояние
Изготвени са Технически и частични Работни проекти съвместно с румънската страна.
Стартирано е временно строителство основно от румънска страна – 80-те години на 20 век.
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс

## Slide 14
Развитие
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс
Активизиране на двустранно сътрудничество между България и Румъния.
Дунавска стратегия.
Необходима е цялостна преоценка на проекта.

## Slide 15
В настоящия момент проектът няма дефинирана цена. В публичното пространство присъстват цени от 1 – 2 милиардa до 3 – 3,5 милиарда евро, за изграждането на целия обект.
Финансиране
Финансиране може да се търси след като проектът е ясно структуриран, като за целта могат да бъдат използвани множество на брой източници и механизми.
Източници на финансиране
TEN-T програми
Европейски структурни и кохезионни фондове
Развитие на Дунавските общини
Публично частно партньорство и др.
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс

## Slide 16
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс
КОРАБОПЛАВАНЕ ?
Транспортен коридор, мултимодални структури

## Slide 17
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс
ЕНЕРГЕТИКА ? Възобновяеми енергийни източници, борба с климатични промени.

## Slide 18
ИНФРАСТРУКТУРА? Международни и вътрешни транспортни връзки, модернизация на 6 пристанища и 11 пристана
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс

## Slide 19
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс
ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ?
Нови диги по протежение на реката и по притоците ѝ.
БОРБА С ЕРОЗИЯТА?
Укрепване на бреговете.

## Slide 20
Туризъм, Риболов, Спорт, Водоснабдяване и Напояване?
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс

## Slide 21
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс
СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ:
Нови работни места (в хиляди),
Общо развитие на целия регион,
Чуждестранни инвестиции в обновената среда.

## Slide 22
Комплексен икономически и социален проект
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс

## Slide 23
Основни въздействия върху компоненти на околната среда
Намаляване на емисиите на въглероден двуокис.
Подобряване състоянието на дигите в българския и румънския участък на р. Дунав.
Намаление заливаемите площи в терасата на р. Дунав.
Производството на електрическата енергия от възобновяеми източници.
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс
Положителни въздействия

## Slide 24
Засягане на защитени зони.
Повишаване нивата на подземните води в прилежащите площи извън дигите.
Намаляване притока на наноси в Черно море.
Активизиране на съществуващи свлачища.
Ерозионните процеси в долното течение на Дунав.
Потенциални проблеми
Хидротехнически комплекс
Freudenau - Виена
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс
Решаване на потенциални проблеми

## Slide 25
Запознаване на широката общественост с ползите от реализирането на проект от подобна величина.
Никопол - Турну Мъгуреле хидротехнически комплекс

## Slide 26
Каскада “Горна Арда”
Тристъпална схема
Тристъпална схема

## Slide 27
КАСКАДА “АРДА”

## Slide 28
  Хидровъзел “Мадан” - язовир “Мадан” и ВЕЦ “Бял извор”;
  Хидровъзел “Ардино” - язовир “Ардино“ и ВЕЦ “Ардино”;
  Хидровъзел “Сърница” - язовир “Сърница” и ВЕЦ “Китница”.
  Хидровъзел “Студен кладенец”
  Хидровъзел „Ивайловград”
  Хидровъзел „Кърджали”
Каскада “Арда”
Каскада „Долна Арда“
Каскада „Горна Арда“

## Slide 29
Каскада “Арда”
История на проекта
През 1949 г. е изготвен перспективен план, а през 1951 г. – Технико-икономически доклад със схема за цялото поречие на р. Арда.
В средата на 50-те години започва строителството на долния участък от каскадата като се изграждат и въвеждат в експлоатация следните хидровъзли.
  ХВ “Студен кладенец” (в експлоатация от 1958 г.)
ХВ„Ивайловград” (в експлоатация от 1967 г.)
ХВ „Кърджали” (в експлоатация от 1971 г.)
Общата инсталирана мощност на изградената каскада е 270 MW; регистрираното ел. производство е 440 GWh

## Slide 30
Тя се предвижда за усвояване на хидроенергийния потенциал на горния участък (между гр. Средногорци и язовир “Кърджали”) на р. Арда.
Каскада “Горна Арда”
Каскада “Горна Арда” е разположена в югоизточна България в поречие река Арда в западни Родопи.

## Slide 31
История на проекта
В края на 80-те и началото на 90-те години, енергийното оползотворяване на потенциала на участък “Горна Арда“ отново излиза на дневен ред.
През 1998 г. започва реализация на проект Каскада „Горна Арда”. Изготвени са технически проекти и са извършени подготвителни работи по ХВ „Мадан”. Развитието на проекта е спряно в края на 2002 г.
Въз основа на извършеното през 1991 г. обширно проучване за каскада “Горна Арда” и следващите го оптимизационни проекти през 1997 г. се избира оптималната схема на каскада “Горна Арда” – тристъпална схема, включваща хидровъзлите “Мадан“, “Ардино“ и “Сърница“.
Каскада “Горна Арда”

## Slide 32
Каскада “Горна Арда”

## Slide 33
Съгласно последния одобрен и стартирал като реализация проект, каскада “Горна Арда” се състои от три хидровъзела:
Язовирни стени | Яз. Стена “Мадан” | Яз. Стена “Ардино” | Яз. Стена “Сърница”
ТИП | каменно насипна със стоманобетонен екран |  | гравитачна от валиран бетон
Максимална височина на стената (м) | 92.40 | 100.10 | 97.40
параметър | ВЕЦ | Хидровъзел “Мадан“ | Хидровъзел “Ардино“ | Хидровъзел “Сърница”
Средно разполагаема мощност MW | Общо за хидровъзела | 47,0 | 58,0 | 69,2
Средно годишно ел. производствоGWh/год. | Общо за хидровъзела | 107,2 | 151,1 | 183,6
Каскада “Горна Арда” | средно разполагаема мощност MW |  | 174,2 | 
 | Ср. годишно ел. производство GWh/y |  | 441,9 | 
Каскада “Горна Арда”
  Хидровъзел “Мадан”
  Хидровъзел “Ардино”
  Хидровъзел “Сърница”

## Slide 34
Енергиен ефект:
  Общата инсталирана мощност на каскада “Горна Арда” е 174 MW.
  Очакваното средногодишно електропроизводство е 440 GWh.
Допълнителен енергиен ефект при експлоатацията на съществуващата каскада „Арда”.
Стимулира развитието на регионалната инфраструктура и има значителен социалният ефект.
Екологично чист, възобновяем енергиен източник.
Независимост на българския енергиен сектор.
Развитие на курортно-туристическите функции на региона.
Каскада “Горна Арда”
Комплексен икономически и социален ефект

## Slide 35
Интерес за изграждането на проекта, освен от страна на НЕК в течение на годините има и от:
Каскада “Горна Арда”
Турски фирми.
ENEL – Италия
ЕVN – Австрия (проявяващи интерес в настоящия момент)

## Slide 36
Към настоящият момент не разполагаме с данни за актуална оценка на проекта.
Финансиране
През годините тя варира от 220 милиона долара до 360 - 400 милиона евро като тези оценки са извършвани на ниво преки разходи.
Каскада “Горна Арда”

## Slide 37
Благодаря Ви за вниманието!