## Slide 1: Нови екологични изисквания към енергийния сектор в България, произтичащи от законодателството на Европейския съюз
Иван Ангелов,
Директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха“
Министерство на околната среда и водите

## Slide 2
Енергийният сектор се явява един от най-сериозните източници на замърсяване на атмосферния въздух.
В зависимост от структурата на този сектор в различните страни на ЕС, той емитира в различни пропорции основно серен диоксид, азотни оксиди и прах.
В страни като България, които използват основно местни въглища за добив на енергия, проблем са емисиите на прах и на серен диоксид.

## Slide 3
Към този момент законодателството на ЕС установява норми за допустими емисии (НДЕ) единствено за горивни инсталации с номинална топлинна мощност над 50 MW.
За първи път тези инсталации са обект на законодателни мерки още през 1988 година, с Директива 88/609/EEC. Следващата директива е 2001/80/ЕО. Сега действащата директива е 2010/75/ЕО.
Обхватът на директивите остава непроменен (горивни инсталации над 50 MW), променят се изискванията.
Промените са основани на:
напредъкът на технологиите;
все по-строгите изисквания за качество на атмосферния въздух.

## Slide 4
На следващата таблица е направено сравнение, илюстриращо промените в НДЕ за нови ГГИ на въглища с номинална топлинна мощност над 500 MW от първата към сега действащата директива:
 | Директива 88/609/EEC | Директива 2010/75/ЕС
NOx | 650 | 150
SOx | 1200 (90%) | 250 (97%)
Прах | 50 | 10

## Slide 5
Изисквания към ГГИ в България като държава членка на Европейския съюз:
България, като ДЧ, прилага за първи път Директива 2001/80/ЕО. В рамките на присъединителния процес към ЕС е разработена програма за прилагане на директивата, чиято цел е постигане на съответствие на инсталациите в страната с нейните изисквания.
Постигането на общ таван за емисии от ГГИ към 2008 и 2012 година е установено като задължение на страната в Договора за присъединяване към ЕС.
През последните години има значително намаляване на общите емисии от ГГИ:

## Slide 6
Замърсител | Емисии през 2008г. | Емисии през 2009г. | Емисии през 2010г. | Емисии през 2011г. | Предварителни емисии за 2012г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Серен диоксид | 594 399 | 426 160 | 363 682 | 344 505 | 249 658
Азотни оксиди | 66 129 | 54 358 | 53 997 | 56 783 | 41 043
Прах | 18 549 | 14 402 | 14 426 | 11 511 | 5 346

## Slide 7
Независимо от демонстрираното значително намаляване на емисиите, националните тавани все още не са постигнати:
Причините:
Закъснение в привеждането на някои ГГИ в съответствие;
Оставане в експлоатация на ГГИ, предвидени за извеждане;
Въвеждане на нови мощности (няма квоти за нови участници!);
Увеличаване на натоварването на инсталациите.
Замърсител | Годишен таван за периода 2008 – 2011г. (t/y) | Годишен таван след 2012г. (t/y)
1 | 2 | 3
Серен диоксид | 179 700 | 103 000
Азотни оксиди | 42 900 | 33 300
Прах | 8 900 | 6 000

## Slide 8
През тази година, благодарение на усилията на МОСВ, МИЕ и операторите на почти всички от най-големите инсталации, има реална възможност националните тавани да бъдат постигнати.
Това – независимо от значителното увеличаване на натоварването на сектора през последните няколко месеца.
НО: с оглед на горното – ще бъде необходимо допълнително усилие, с оглед планиране на експлоатацията на инсталациите до края на годината по такъв начин, че таваните да не бъдат превишени.

## Slide 9
Директива 2010/75/ЕО наследява 7 стари директиви на Европейския съюз:
- Директива 2008/1/ЕО за КПКЗ;
- Директива 2001/80/ЕО за ГГИ;
- Директива 2000/76/ЕО за изгарянето на отпадъци;
- Директива 1999/13/ЕО за ограничаване на емисиите на ЛОС;
- 3 директиви за титановия диоксид.

## Slide 10
Изискванията за ГГИ са посочени основно в Глава ІІІ и Приложение V на Директива 2010/75/ЕС.
Директивата вече е въведена в националното законодателство с наредба, приета с постановление на Министерски съвет.
Директивата е в сила, НО: нормите за допустими емисии за ГГИ влизат в сила в общия случай на 01.01.2016 година.
Определени инсталации са изключени от обхвата на Директивата, но като правило това не са инсталации за производство на електрическа енергия.
Директивата предвижда възможност за използване на дерогации при определени условия и за определен тип инсталации – за ограничена експлоатация (по аналогия на чл.4(4) на Директива 2001/80/ЕО), за отоплителни централи, за малки изолирани системи.

## Slide 11
Основната дерогация от прилагането на изискванията на Директивата се явява т.н. Преходен национален план.
Планът предвижда постепенно привеждане на включените в него инсталации в периода между 01.01.2016 година и 30.06.2020 година при условие, че общите емисии от тези инсталации по замърсители намаляват линейно за посочения период.
Друго тежко ограничително условие е, че за експлоатационни часове на инсталациите се приемат осреднените часове за периода 2001-2010 година, което се оказа неприемливо за големите инсталации в страната и те отказаха участие в Плана.
България изготви в края на 2012 година и представи пред Европейската комисия ПНП, в който са включени 7 инсталации.

## Slide 12
Планът се счита за одобрен от Европейската комисия, ако в рамките на 12 месеца (2013 година) тя не направи възражения срещу него. НО: до този момент комисията на три пъти изисква допълнителна информация. При третото искане на страната са дадени само 6 дена за отговор.
В случай, че Планът не бъде одобрен, инсталациите трябва да бъдат приведени в съответствие както всички останали.

## Slide 13
Важен момент от новата Директива е задължението за извършване на измервания на емисиите на живак от ГГИ, работещи на лигнитни въглища, след 2016 година.
За този замърсител не са установени норми, но е възможно такива да бъдат установени на един следващ етап. Това може да се окаже потенциален източник на сериозни проблеми (и разходи) за сектора в обозримо бъдеще.
Този момент, заедно с неизбежното, според нас, въвеждане на още по-строги норми за допустими емисии в началото на следващото десетилетие, трябва да се има предвид от институциите и бизнеса при разработването на дългосрочна стратегия за сектора.

## Slide 14
Благодаря за вниманието!