## Slide 1: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
„Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” ---------------------------------------------------------
Технология и резултати от експлоатацията на биогазовата инсталация за производство на електроенергия на площадка „Хан Богров“

## Slide 2: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ Административно – териториално устройство на СО
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
Население 2014г. | 1 316 557 жители
БВП | 34% от БВП на страната
Площ | 1311 km2
Разпределение | 24 района 38 населени места 4 града – София, Банкя, Бухово и Нови Искър; 34 села

## Slide 3: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

## Slide 4: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА” Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” Договор за БФП №DIR-592113-C001/27.07.2011 Срок за изпълнение: 49 месеца ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Изграждане на система за третиране на отпадъци на СО в съответствие с Директивите на ЕС и българското законодателство в сферата на управление на отпадъците и опазване на околната среда; Третиране на отпадъците, с цел по-нататъшно оползотворяване на енергията от тях, предотвратяване образуването им и рециклиране; Обезвреждане и депониране на отпадъците в съответствие с директива на ЕС 1999/31/EO;

## Slide 5: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Намаляване на депонираните биоразградими отпадъци до 75-80 kg/ж
57% рециклиране/повторно оползотворяване
Намаляване на общото количество депонирани отпадъци с 52% в сравнение с количеството за 2008 г.
Производство на 5460 MWh/a енергия, от която 4560 MWh/a ще бъде продавана, около 900 MWh/a е потреблението на ел. енергия от инсталацията
Производство на RDF горивo
Създаване на нови 182 нови работи места и подобряване качеството на живот на населението на целия столичен град.

## Slide 6: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА:
Икономия на природни ресурси
Намаляване на общото количество отпадъци
Намаляване на емисиите парникови газове
Производство на енергия и алтернативни горива от отпадъци
Съответствие с екологичното законодателство

## Slide 7: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТА:
Депо за неопасни отпадъци и ПСОВ, площадка „Садината“
Инсталации за биологично третиране на зелени и биоотпадъци, площадка „Хан Богров“
Завод за механично-биологично третиране (МБТ) на битови отпадъци, с производство на RDF-гориво, площадка „Садината“

## Slide 8: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ “ХАН БОГРОВ”

## Slide 9: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
Стойност на договора | 46 592 435,02 лв. с ДДС
Изпълнител | Обединение “Егерсман & КО”
Начална дата | 05.06.2012 г.
Срок за завършване | 24.12.2013 г.
Обхват на договора | Инсталация за преработка на биоразградими отпадъци Инсталация за преработка на зелени отпадъци
Обща площ на площадката | 70 240 m2
Обща застроена площ | 16 644 m2
Инсталацията е въведена в експлоатация през месец Януари 2014 г.

## Slide 10: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ БИООТПАДЪЦИ

## Slide 11: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА

## Slide 12: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ
Анаеробното разграждане (ферментация) представлява процес, при който под въздействието на специфични микроорганизми (бактерии) органичната материя се разгражда в анаеробни условия (отсъствие на кислород). Това е естествен процес, който се среща на много места в природата – на дъното на водни басейни, в организма на преживните животни, в почвите и др.
Освен за превръщане на хранителни отпадъци в енергия в контролирана среда, методът е подходящ и за преработка на други органични отпадъци, животинска тор, утайки от ПСОВ, растителни остатъци и др. Процесът протича в четири фази: хидролиза, ацидогенеза, ацетогенеза и метаногенеза.
Двата основни продукта на анаеробното разграждане са газ и твърдо вещество – биогаз и диджестат. Газът е естественият страничен продукт от микробния метаболизъм, а диджестата е изходен продукт от биореакторите за преработка на биоразградими отпадъци. Основните компоненти на биогаза са метан (60-75%) и въглероден диоксид. Други отпадъчни (неизползваеми) продукти от процеса на практика няма.

## Slide 13: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
Анаеробно разграждане
Биореактор - работни параметри
Параметри | Стойност
Температура | 35 – 360C
pH | 7 – 8
Времепрестой | 60 дни
Органично натоварване | 0,5 – 1,5 kgODM/m3d

## Slide 14: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ПОТОК НА БИОГАЗА

## Slide 15: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
БИОЛОГИЧНА ДЕСУЛФУРИЗАЦИЯ
Преди да се извърши утилизация на биогаза е необходимо той да бъде пречистен от примеси. В Инсталацията за биологично третиране това се извършва с помощта на биологична десулфуризация.
Целта на биологичната десулфуризация е да редуцира съдържанието на сероводород под 250 ррm, така че следващите агрегати да бъдат подложени на изключително ниско или несъществено корозивно натоварване.
Биологичната десулфуризация гарантира селективно пречистване на биогаза от сероводород, като се използва разликата във влияещите фактори върху разтворимостта на отделните компоненти на биогаза. Редуцират се емисиите на СО2 в атмосферата и се подобрява качеството на биогаза.
Чрез редуциране на емисиите от СО2 и серни окиси се подпомага постигането на целите 20/20/20 по отношение на климата и енергията и по-специално намаляването на емисиите на парникови газове с 20% спрямо 1990г.

## Slide 16: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОГАЗА
Оползотворяването на биогаза се осъществява с помощта на два КТЕА (Комбинирани топлинни и електрически агрегати / когенератори) разполагащи с мощност 255kW и 600kW. Наличието на два агрегата с различна мощност позволява оптимална работа при различни натоварвания на Инсталацията.
Когенераторите се използват за производство на електроенергия и топлоенергия. Топлинната енергия се извлича от водата, охлаждаща двигателя и отработения въздух. Тази топлина се използва за нуждите на технологичните процеси в Инсталацията, както и за подгряване на административната сграда.
Произведеното електричество се подава към националната електрическа мрежа.
Ефективността на КТЕА е около 83 – 85%.

## Slide 17: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
КОМБИНИРАНИ ТОПЛИННИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ

## Slide 18: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
КТЕА – ПРИНЦИПНА СХЕМА
Биогаз охладител
Газов вдухвател
Филтър с активен въглен
Участък за регулиране на налягането и разхода на газ
Въздушен филтър
Газов карбуратор
Охладител на нагнетения въздух
Охладител на сместа
Газов двигател
Генератор
Авариен охладител
Пластинчат топлообменник
Топлообменник на отработените газове

## Slide 19: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
РЕЗУЛТАТИ
От пускането в експлоатация през месец Януари 2014 г. до момента в технологичната линия за преработка на хранителни биоотпадъци са:
постъпили около 13 175 t биоотпадъци
образувани са около 1 508 610 Nm3 биогаз (65 – 70% метан)
произведени са около 2565 MWh електроенергия
на стойност около 635 075 лева

## Slide 20: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
Chart: Производство на биогаз и електроенергия Юни 2014 – Декември 2015
| Юни '14 | Юли '14 | Август '14 | Септември '14 | Октомври '14 | Ноември '14 | Декември '14 | Януари '15 | Февруари '15 | Март '15 | Април '15 | Май '15 | Юни '15 | Юли '15 | Август '15 | Септември '15 | Октомври '15 | Ноември '15 | Декември '15
Ел. енергия (kWh) | 74010 | 72951 | 100234 | 83529 | 100589 | 93823 | 98662 | 18579 | 145972 | 149817 | 108102 | 88481 | 90467 | 95411 | 144032 | 117954.5 | 167060.5 | 185768.25 | 246139.5
Биогаз (Nm3) | 39673 | 50539.4 | 43683.3 | 47536.3 | 47303 | 54228.5 | 48358.5 | 107332.3 | 103463 | 66833 | 51079.7 | 51588.3 | 56002.5 | 64884.65 | 66773.7 | 83553.5 | 93157 | 114555.5

## Slide 21: СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!