## Slide 1: Потенциалът на ВЕИ за спомагателни услуги за повишаване на ефективността на ЕЕС
5та Регионална енергийна конференция:
"Регионално развитие на енергетиката и енергийната сигурност "
28-29 Октомври 2014
д-р инж. Веселин Чобанов,
Технически Университет София

## Slide 2: Причини за изменение на ЕЕС
Потребление на ел.енергия;
най-голямо потребление на ел.енергия от домакинствата в ЕС;
Увеличващ се дял на термопомпени системи;
Изменение на уредите за климатизация и начина на потребяване на ел.енергия;
Източник: The World Bank Europe and Central Asia

## Slide 3: Причини за изменение на ЕЕС
Производство на ел.енергия;
Източник: The World Bank Europe and Central Asia
Технически – изменение на енергийният микс;
Икономически – дългосрочни договори;

## Slide 4: Причини за изменение на ЕЕС
Източник: The World Bank Europe and Central Asia
Цел на ЕС до 2020 г. – 16%;
Цел на ЕС до 2050 г. – 80%;
Съотношението е различно при мин. и макс. товар;

## Slide 5: Защо Европа иска ВЕИ или Движещи механизми за навлизане на ВЕИ
Екологични
Регулаторни
Търговски

## Slide 6: Как се променя ЕЕС в зависимост от новите изисквания?

## Slide 7: Как се променя ЕЕС в зависимост от новите изисквания?

## Slide 8: Как се променя ЕЕС в зависимост от новите изисквания?

## Slide 9: Предизвикателства за мащабно навлизане на ВЕИ на пазара
Технически
Регулаторни
Търговски
Увеличаване на напрежението
Качество на електроенергията
  Преходни напрежения
  Хармоници
Защита
Устойчивост
„Стимулиране“ на ВЕИ, които да предоставят възможност за активно управление от страна на операторите на мрежата.
Ясни условия , регулации и техническа експертиза за ползите от надграждане на пасивната ел.мрежа

## Slide 10: Предизвикателства и решения
80% - 2050г.
Проблеми
с ВЕИ

## Slide 11: Предизвикателствата, пред които е изправена ЕЕС, от мащабното навлизане на ВЕИ изисква:
ВЕИ да се разглеждат не само като източник на екологично чиста ел.енергия;
ВЕИ да предоставят същите услуги, каквито предоставят конвенционалните електроцентрали;

## Slide 12: Спомагагателни услуги от ВЕИ
Определение
Регулиране и предоставяне на резервиращи мощности;
Регулиране на реактивната енергия;
Сигурност на енергийните доставки;
Качество на електрозахранването;
Управление на напрежението и енергийните потоци;
Регулиране на системната честота;
Спомагателни услуги са поддържащи услуги в преносната или разпределителната електрическа мрежа, които осигуряват основните функции за Производство, Пренос и Разпределение на електрическа енергия като осигуряват надеждно доставяне на енергията при стабилна системна честота и напрежение и при осигурена сигурност на ел.мрежа.

## Slide 13: Спомагагателни услуги от ВЕИ
Трябва да участват в регулиране на напрежението в мястото на присъединяване към електропреносната мрежа в съответствие с техническите си възможности (1).
(1) Правила за управление на електроенергийната система на Р.България
Текущо състояние

## Slide 14: Решения за мащабно навлизане на ВЕИ на пазара
100% 80%
Текущо състояние и бъдещи възможности

## Slide 15: Спомагагателни услуги от ВЕИ
Спомагателни услуги от различни ВЕИ |  |  |  | 
Вид ВЕИ | Контрол на системната честота | Изготвяне на график ден напред | Контрол на напрежението | Възстановяване на ел.захранването
ФЕЦ | да | прогноза | да | да
ВяЕЦ | да | прогноза | да | да
Биомаса | да | точен | да | да

## Slide 16: Спомагагателни услуги от ВЕИ
ВяЕЦ могат да се възползват от кинетичната енергия на турбината и за кратък период от време да увеличат подаваната в мрежата активна енергия докато се активира разполагаемия резерв за първичното регулиране на системната честота
При понижаване на системната честота с 0,5 Hz, в рамките на 0-10сек, активната мощност от ВяЕЦ да се увеличи с количеството необходимо за първично регулиране на системната честота и да се запази такава в следващите 20сек.
Предимствата на ВяЕЦ при осигуряване на системната честота са и в бързината на реакцията. При традиционните централи тези времена са от минимум 4-25 сек до максимум 20-68 сек, а при ВяЕЦ са съответно минимум 3-9 до максимум 8-38 сек.
Какво може да се промени?

## Slide 17: ЕЕ, Система за управление на товара и потребление на ел.енергия

## Slide 18: Спомагагателни услуги от ВЕИ
Планиране
  Краткосрочно 0-3 години;
  Средносрочно 3-5 години;
  Дългосрочно повече от 5 години;
Да се разработят сценарии с различен % ВЕИ (20-40-60-80%) и различен микс ВЕИ
  Товар;
  Системна архитектура;
  Да се подготви стратегия, която да намали и премахне, техническите и икономическите бариери за навлизане на ВЕИ;
  Да се използват възможностите за управление на товара;
  Да се подобри комуникацията между ел.мрежа и ВЕИ;
  Оценка на възможността за използване на наличните ВЕИ за спомагателни услуги и какви;
  Да се подготвят технически критерии за условията на които трябва да отговаряте ВЕИ за да се присъединят към ел.мрежа.
Какво е необходимо?

## Slide 19: Заключение
Увеличаването на дела на ВЕИ в крайното потребление на електроенергия е бъдещето!
Необходимо е ВЕИ да предоставят същите спомагателни услуги на ЕЕС, каквито дават конвенционалните електроцентрали;
Цената на ел.енергия за крайните потребители, би могла да се намали чрез предоставяните от ВЕИ спомагателни услуги, а не по административен начин;
Необходимо е поетапно надграждане на ЕЕС. Това ще доведе до:
  ефективно управление на товара;
  намаляване на цените на ел.енергия за крайните потребители;
  подобряване на Енергийната сигурност на страната;
  подобряване на връзките между потребителите и ЕЕС;
  подобряване на инвестиционния климат и увеличаване на инвестициите на компаниите в електроенергетиката.

## Slide 20: Заключение
Действия, които трябва да се предприемат:
  Законодателни промени;
  Регулаторни политики;
  Разработване на финансови инструменти за стимулиране изграждането на управление на товара и електрическите мрежи.

## Slide 21
БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА ВНИМАНИЕТО!